Akce:  Oprava historického zdiva  oplocení

kostela Nanebevzetí Panny Marie na

p.č.k. 216 v Bernaticích.

Investor : Obec Bernartice, Bernartice  77,

542 04 Bernatice.

A.      P r ů v o d n í   z p r á v a :

Z.č.:  16/2016                                                                                           Ing.Pavel Tschiedel

Arch.č.: 1114/Tsch.

Dvůr Králové n./L.

červen 2016 -  červen 2018

A. PRŮVODNÍ   ZPRÁVA

A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ:

a) Akce:	                       Oprava historického zdiva  oplocení kostela Nanebevzetí Panny Marie

na p.č.k. 216 v Bernaticích.

Č. kat.:                                   216

Katastrální území:		Bernartice

Č. rejstříku pam.   :              100739

Okres:				Trutnov

Kraj:				Královéhradecký

b.) Místo:			Bernartice

c.) Stupeň:			dle  § 104 Z.č. 183/2006 Sb.

A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI:

a.) Investor:		            Obec Bernartice, Bernartice  77, 542 04 Bernatice.

A.1.3.  ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektant:			TSCHIEDEL projekční kancelář, Ing.P.Tschiedel,

R.A. Dvorského 1425, Dvůr Králové n./L.

IČO 11 602 775

ČKAIT  0600062  .

p.tschiedel@tiscali.cz

www.tschiedel.cz

tel.  728 241 736

Zakázkové číslo:		 17/2015

Archivní číslo:                       1150/Tsch.

Datum:			 červen 2016 - červen 2018

A.2 Seznam vstupních podkladů:

-    vlastní zaměření polohopis, výškopis:

-   diagramový autoredukční dálkoměr - tachymetr optický  DAHLTA 010 A

Carl Zeiss Jena.

-     nivelační přístroj Leica NA 730

-    dálkoměr laserový Precaster HANS CA 740

-     měření vlhkosti stav. k-cí ( vlhkoměr TFA Dostmann 30.5502  )

-     vlastní fotodokumentace

-    konzultace NPÚ prac. Josefov:  Ing. Arch. Vladimíra Paterová

-    konzultace pam. péče Město Trutnov: RNDr. Hynek Beneš.

-    konzultace Obec Bernartice:  JUDr. Jiří Kučera, starosta

A.3  Údaje o území:

a) Rozsah řešeného území:  -   jedná se o pozemek  č.k. 216

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů : - jde o  nemovitou kulturní památku kostela Nanebevzetí Panny Marie  v Bernaticích reg.  pod. č. rej. 100739.

c)  Údaje o odtokových poměrech: - odtokové poměry celkově vyhovující, co  se týče vlastního objektu torza oplocení  je předmětem této PD odstranění vlhkosti základového zdiva.

d)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: -  stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce.

e)  Jedná se o stávající objekt,  stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: - požadavky na využití území se stavby dotýkají jen omezeně , objekt nemění zastavěnou plochu, ani objem. I přesto, že jde o stavební úpravu stávající dokončené stavby, jsou dodrženy obecné technické  požadavky na výstavbu, a to: -  obecné požadavky na využívání území dle vyhlášky c. 501/2006 Sb.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: -   požadavky byly zapracovány do dokumentace, nové požadavky vyplývající ze změn v přílohové části dokumentace, též zapracovány do textové části.

h). Seznam výjimek a úlevových řešení: - neobsahuje položky.

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic:  -   není t.č.známo

j)  Seznam staveb a pozemků dotčených při provádění stavby, údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích:

Majetkoprávní vztahy:

Dotčené pozemky :

katastrální území:             Bernartice

obec:			      579050  Bernartice

parcelní číslo          ….      216

způsob využití        .....      pohřebiště

druh pozemku	        ….      ostatní  plocha

ochrana                    ….     nejsou stanoveny způsoby ochrany

vlastnické právo      ….     Obec Bernartice, Bernartice  77, 542 04 Bernatice

Ostatní pozemky :

parcelní číslo          ….     .134

druh pozemku	        ….     zast. pl. a nádv.

ochrana                    ….    nemovitá kulturní památka

vlastnické právo      ….     Římskokatolická farnost Žacléř, Školní 155, 541 01 Trutnov

parcelní číslo          ….      214/2

druh pozemku	        ….     zahrada

ochrana                    ….    zemědělský půdní fond

vlastnické právo      ….     Monika Jüptnerová, Dlouhá 180, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov

Jiří Krejčí, Bernartice  234, 542 04 Bernartice

parcelní číslo          ….       1340

způsob využití         .....     ostatní komunikace

druh pozemku	        ….      ostatní  plocha

vlastnické právo      ….     Obec Bernartice, Bernartice  77, 542 04 Bernatice

A.4  Údaje o stavbě:

a) Jedná se o opravu  části stavby oplocení kostela Nanebevzetí Panny Marie na jihovýchodní straně při vstupní bráně na přilehlý hřbitov. Konkrétně se jedná o opravu historického zdiva, včetně základového, včetně  spárování, dozdívání, dále o nahrazení nevhodných betonových výplní, jakož  i o odvodnění podzákladí na straně proti svážnici.

b) Účel užívání stavby: -   slouží jako oplocení , resp jako zábradlí nad svahem nad silniční komunikací.

c) Jedná se o stavbu trvalou.

d) Údaje o ochraně podle jiných právních předpisů: -   jde o  součást nemovité kulturní památky,   kostela Nanebevzetí Panny Marie  v Bernarticích reg.  pod. č. rej. 100739.

e) Údaje o dodržení o dodržení technických požadavků na stavby: - navrhované stavební  řešení splňuje platné požadavky na výstavbu dle norem, zákonů, vyhlášek o obecných technických požadavcích na výstavbu a obecných požadavcích na využívání území, zejména vyhlášky 268/2009 Sb., 269/2009 Sb.398/2009 Sb.

Vyhláška c. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na/ stavby:

4.) Odvádění srážkových je  zajišťěno zasakováním.

§7 Oplocení pozemku   - provedeno

§8 Základní požadavky:

a) mechanická odolnost a stabilita: stavba splňuje základní požadavky na bezpečnost  a vlastnosti staveb ( mechanická odolnost a stabilita )

b) požární bezpečnost: - za předpokladu všech ustanovení Požárně bezpečnostního řešení (součást projektové dokumentace) vyhovuje stavba dotčeným ČSN z oboru PO a ustanovením vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostredí je dodržena v souladu se zák. č. 258/2008 Sb.

d) ochrana proti hluku a vibracím z vnějšího prostředí : - na stavbu se nevztahuje, je v souladu s nař. vlády č.148/2006  o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

e) bezpečnost pri užívání -  stavba je navržena a  provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Výše uvedené vlastnosti stavby jsou zajištěny použitím vhodných výrobků  a stavebních materiálů, které jsou garantovány po celou dobu plánované životnosti stavby ( užití běžných, klasických certifikovaných stavebních materiálů pro všechny konstrukce stavby ) . Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak, jak se předpokládá při užívání obdobných objektů. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání objektu. Stavba vyžaduje pravidelné periodické  revize všech technologických zařízení a celků, které jí podléhají.Objekt z hlediska vyhl.  č. 398/2009 Sb.  je přiměřeně řešen pouze v I.N.P.

ČÁST 3.Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb jsou splněny: - stavba je navržena a  provedena v souladu s normovými hodnotami tak, že účinky vnějších sil a nepříznivé vlivy prostředí , kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě nemohly způsobit zřícení, příp. jiné destruktivní poškození apod. dle popisu v §9, odst. 1. až 3.

ČÁST 5.   POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB JSOU SPLNĚNY.

Návrh svislých konstrukcí odpovídá požadavkům kladeným na tyto konstrukce  uvedeným v odst. 1. a 2. § 19.  Návrh horizontálních konstrukcí  odpovídá požadavkům uvedeným v § 20.

f) Údaje o splnění požadavku dotčených orgánů vyplývajících z jiných právních předpisů: - budou zapracovány do PD.

g). Seznam výjimek a úlevových řešení: - neobsahuje položky.

h)  Navrhované kapacity stavby:  -  nejsou určeny žádné kapacity.

i)  Základní bilance stavby: -  plocha 24,9 m2,  kóta výšková + 1,15 m nad RT terénu

j)  Základní předpoklady výstavby :  -  t.č. nejsou  známy

k)  Orientační náklady stavby:  -  bude vypracován souhrnný rozpočet.

Ve Dvoře Králové n./L.                                                         Ing. Pavel Tschiedel.

17. června 2018

Akce: Oprava historického zdiva  oplocení

kostela Nanebevzetí Panny Marie na

p.č.k. 216 v Bernaticích.

Investor : Obec Bernartice, Bernartice  77,

542 04 Bernatice.

B.  S o u h r n n á   t e c h n i c k á    z p r á v a :

Z.č.:  16/2016                                                                                           Ing.Pavel Tschiedel

Arch.č.: 1114/Tsch.

Dvůr Králové n./L.

červen 2016 -  červen 2018

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby:

a) Charakteristika stavebního pozemku: -  omezuje se na p.č.k. .216.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: -  bylo provedeno měření vlhkosti zdiva pod krycí deskou v období beze srážek a po vydatných amosferických srážkách.

c)  Stávající ochranná a  bezpečnostní pásma: -  původní  řešení se nemění

d)  Poloha vzhledem k negativním faktorům vnějšího prostředí: - díky své poloze není objekt vystaven nebezpečí povodní, poddolování , zvýšené seismicity či sesuvům půdy.

e)  Změny vyvolané opravou stavby nemají záporný vliv na okolní stavby, pozemky, okolí, odtokové poměry v území.

f) Požadavky na kácení dřevin, asanace, demolice:  - nejsou předmětem této PD.

g) Požadavky na zábory ZPF:  - nejsou

h) Územně technické podmínky: - od původního řešení před opravou  se neliší.

i)  Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavbu: -  nutné provádění stavby  s ukončením nejpozději v říjnu.

B.2  Celkový popis stavby:

B.2.1  Základní charakteristika stavby  a její účel:

Základní charakteristika stavby  a její účel:

Jedná se o opravu  části stavby oplocení kostela Nanebevzetí Panny Marie na jihovýchodní straně při vstupní bráně na přilehlý hřbitov. Konkrétně se jedná o opravu historického zdiva, včetně základového, včetně  spárování, dozdívání, dále o nahrazení nevhodných betonových výplní, jakož i  odvodnění podzákladí na straně proti svážnici.  Po provedení navržených prací  bude  objekt dále bez  veškerých technických i bezpečnostních rizik  schopen plnit  svou  kulturní, estetickou a společensko - historickou funkci.  Jedná se o objekt, který je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Nachází se 0,2 km  od  centra obce Bernartice   v poměrně dobře  přístupné poloze.

Stavebně historický úvod: -  Obec Bernartice vznikla za kolonizace pravděpodobně v době kolem vlády krále Přemysla Otakara II. Co se týče kostela, ten leží při silnice v jižní části obce. Postaven byl jako barokní v letech 1677-78 ( z této doby kaple sv. Jana ), rozšířen roku 1733, upraven a přestavěn v XIX. století ( přistavěna věž ). Jednolodní , přibližně orientovaná stavba s příčnou lodí, pravoúhle zakončeným presbytériem, sákristií a oratoriem v patře a s kaplí sv. Jana Nepomuckého po severní straně  a s hranolovou věží v západním průčelí. Interier plochostropý, zděná kruchta, kaple sklenuta valenou klenbou s lunetami se štukovými pásy; v podvěží křížová hřebínková klenba; sákristie a oratorium plochostropé.

Mobiliář: - boční oltář Čtrnácti svatých pomocníků s obrazem od V. Fiedlera z roku 1886; rokoková kazatelna.

B.2.2   Dispoziční řešení :    -  jedná se o  oplocení v průměru 1150 mm výšky  nad současným terénem uvnitř. hřbitova, vně hřbitovní zdi je výška větší. ( niveleta klesá ). Délka navržené části k opravě, či doplnění je 45, 37 m, příčné rozměry zdi viz. obr. D.1.1.b.2.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby:   -  neřeší se

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: - nemění se, dle původních záměrů není objekt řešen bezbariérově.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: -  stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání objektu.

B.2.6. Základní charakteristika objektu:

a) stavební řešení -  viz. část  D

b.) konstrukční a materiálové  řešení -  viz. část D

c.) mechanická odolnost a stabilita:  -  stavební úpravy jsou navrženy dle platných ČSN tak, aby konstrukce přenesly vnější zatížení  ohledně vnitřních sil a vlivů.

Při posouzení  torzálních  konstrukcí zdi v Bernarticích   jsou aplïkovány následující normy:

Návrh zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-3 2005;Z1-2006.

( Pro lokalitu Bernartice  charakteristické zatížení sněhem,  V. oblast. 2,5 kN.m2).

Pro zatížení užitná  ENV 1991.

Pro zatížení větrem EUROKÓD 6  -  ČSN EN 1996 - 2  (731101)  Provádění zděných konstrukcí  ( přiměřeně)

V průběhu užívání a životnosti stavby by oprava neměla mít za následek:

a) - zřícení stavby nebo její části

b) - větší stupeň nepřípustného přetvoření, jež předepisuje EUROKÓD  6

c) - poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení , resp. instalovaného vybavení v důsledku většího  přetvoření nosných konstrukcí

- - poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení: -   neřeší se

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení: -  konstrukce  nehořlavé, bez požárního zatížení, či rizika.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi:  -  neřeší se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, pracovní a komunální prostředí:  -   neřeší se

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

a)   ochrana před pronikáním radonu z podloží -  neřeší se

b)   ochrana před bludnými proudy: - netýká se tohoto případu

c)  ochrana před technickou seismicitou  - netýká se tohoto případu

d)   ochrana před  hlukem.-  netýká se tohoto případu

e)   protipovodňová opatření: - lokalita leží mimo inundační území.

B.3  Připojení na dopravní a technickou infrastrukturu: - stávající, vyhovující.

B.4 Dopravní řešení – napojení:

a)  popis dopravního řešení :   -  objekt je dobře přístupný  z místní komunikace na p.č.k. 1340.

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: -  stávající

c) doprava v klidu:  - stávající vyhovující

d)  pěší a cyklistické stezky:   -  netýká se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících  terénních úprav:  -  terénní úpravy nebudou prováděny.

## B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

a)  vliv stavby na životní prostředí: -  netýká se.

## b)  vliv stavby na přírodu: -  netýká se

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:  -  netýká se

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení, nebo stanoviska EIA: - netýká se

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení  a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů: - netýká se.

B.7 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: - netýká se.

B.8  Zásady organizace výstavby:  -   základní charakteristika stavby:

a.) Potřeby a spotřeby rozhodujících  médií a hmot:  -  media a energie ze stávajícího objektu kostela, či voda dovozem cisternou, el. proud z elektrocebtrál.

b.) Odvodnění staveniště :  -  není nutno odvodnit

c)  Napojení staveniště  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: - napojeno.

-  media a energie ze stávajícího objektu kostela, či voda dovozem cisternou, el. proud z elektrocentrál.

Informace o rozsahu a stavu staveniště: -  toto se nachází v podstatě po celé délce opravovaného oplocení. Staveniště pouze minimálního rozsahu.   Příjezd na staveniště po účelové komunikaci.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  -  zamýšlená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Předpokládané hodnoty hluku na hranicích pozemku nepřekročí normové hodnoty. Odpad bude separován a bude pravidelně odvážen na povolenou skládku.

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob: Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky, nařízení vlády, zejména pak :

-     zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany   zdraví při práci,                   -      nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a   ochranu  zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do  hloubky.

e.) Ochrana okolí staveniště  a požadavky na související asanace, demolice , kácení dřevin : - požadavky na  asanace, demolice , kácení dřevin nejsou.

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů:  -  budou respektovány veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky, nařízení vlády, zejména pak :

-    zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

-     nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při   práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

-     nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při  práci na staveništích,

f. )Maximální zábory  pro staveniště: -  zábory  pro staveniště nepřipadají do úvahy.

Řešení zařízení staveniště: - bude využito stávající  plochy podél celého objektu schodiště, nové objekty ZS nebudou zřizovány.

g.)Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě:  -  s odpady bude nakládáno v souladu se zák. 185/2001 S., o odpadech a příslušnými prováděcími vyhl. MŽP (zejm. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Půjde vesměs o směs úlomků kamenů a stavebního rumu. Nevyužitelný stavební materiál  je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít, nebo zneškodnit v souladu s z.č. 185/2001 Sb.  Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu.

h.)  Bilance zemních prací , požadavky na přísun, nebo deponie zemin: -  zemní práce budou prováděny v souvislosti s vybouráním stávajících základových konstrukcí, v podstatě půjde o rozšíření základové rýhy pro uložení odvodnění.

i. Ochrana životního prostředí při výstavbě:  - souhrn prací na stavbě bude respektovat novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  Zamýšlená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Předpokládané hodnoty hluku na hranicích pozemku nepřekročí normové hodnoty. Odpad bude separován a bude pravidelně odvážen na povolenou skládku, či k jinému použití.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na  staveništi  technických zařízení:

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky,

nařízení      vlády, zejména pak :

-  zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

-  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

-  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,  platné bezpečnostní předpisy a technologická pravidla pro provádění a bourání staveb.  Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví. Pracovníci musí být prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami.

S ubytováním pracovníků není uvažováno, předpokládá se dovoz pracovníků na stavbu.   Zdravotní péče  a první pomoc je možná v obci. Zvláštní výrobní zařízení se neuvažují, uvažují se pouze malé mechanizační prostředky potřebné řemeslné  práce.

Dále je nutné dodržovat montážní a technologické postupy výrobců použitých materiálů, včetně jejich doporučených skladeb a materiálového provedení.  Činnost koordinátora bezpečnosti na staveništi není nutná !

Autorský dozor:

Provádí autor – zpracovatel projektové dokumentace; je to zákonem stanovená povinnost. Autorský dozor má za povinnost po celou dobu výstavby hájit jako garant kompletního dodržení projektové dokumentace, která byla ověřena ve správním řízení příslušným stavebním úřadem.

Případnou změnu nebo úpravu projektové dokumentace může rozhodnout pouze autorský dozor – projektant stavby. AD provádí po celou dobu výstavby kontrolu nad dodržováním projektové dokumentace, koordinuje případné změny a úpravy stavby. Autorský dozor v průběhu celé výstavby na základě požadavků investora, či zhotovitele upřesňuje celou projektovou dokumentaci a vypracovává jednotlivá dílčí dopřesnění pomocí prováděcích detailů, které řeší a v mnoha případech zkvalitňují vlastní výstavbu.

k) Úpravy  pro bezbariérové užívání  výstavbou dotčených staveb: - tato úprava neřeší bezbariérové užívání v souladu s .vyhláškou č.398/2009 Sb.

l)   Zásady pro dopravní inženýrská opatření: - netýká se.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: -  navrhují se kontrolní prohlídky stavby zejména v následujících fázích realizace:

-   místní šetření před zahájením stavby

-   průběh vyhloubení ( záchranný archeologický průzkum )

-   stav po odkrytí základové spáry

-   založení základového zdiva a položení drenážního potrubí

-   vyzdění do požadované výškové kóty nivelety terénu, zásyp drenážního potrubí

-   vyzdění do požadované výškové kóty, osazení krycích desek

-   zajílování nad drenážním potrubím, ohumusování

-   spárování zdiva

n) Postup výstavby :  - viz TZ.

j.) Orientační lhůty výstavby:  Zahájení              :     VIII. 2018

Ukončení	           :      X. 2018

Ve Dvoře Králové n./L.                                                         Ing. Pavel Tschiedel.

17. června 2018

Akce: Oprava historického zdiva  oplocení             kostela Nanebevzetí Panny Marie na

p.č.k. 216 v Bernaticích.

Investor : Obec Bernartice, Bernartice  77,

542 04 Bernatice.

D. Dokumentace objektů a techn. zařízení .

Z.č.:  16/2016                                                                                           Ing.Pavel Tschiedel

Arch.č.: 1114/Tsch.

Dvůr Králové n./L.

červen 2016  -  červen 2018

D. Dokumentace objektů  a technických a technologických zařízení:

D.1.1.a  Architektonicko  - stavební  řešení :

a.) Účel stavební opravy  objektu:

Budeme se zabývat vesměs opravami historického zdiva z XIX. století v tom smyslu, aby byly odstraněny příčiny urychlující zkázu díla, údržbu dnešního stavu tak, aby   stavba byla zachována pro další generace v co nejlepší kondici v souladu s koncepcí opravných prací při dodržování zásady konzervace.

b.) -  Zásady architektonického, výtvarného  a dispozičně funkčního řešení stavby:

Hřbitovní zeď byl s největší provděpodobností v  dotyčném úseku vyzděna v průběhu poslední větší opravy v XIX. století. Byla vyzděna z místního lomového kamene , původně opatřena i dvouvrstvou omítkou, ochranu před atmosferickou vlhkostí zajišťovaly pískovcové krycí desky. Při opravě, či doplňování zdiva je bezpodmínečně nutné, ctít jednu z hlavních zásad při úvahách o koncepci památkové úpravy a to požadavek minimalizace zjevných zásahů  a  maximální šetrnosti a respektu k dochovanému stavu.  Jde v podstatě o  konzervaci,  údržbu dnešního stavu tak, aby byly odstraněny, zejména vlivy atmosferické vlhkosti  a jejího působení na stavební konstrukci. Fakt, že v roce 2016 došlo po průtrži mračen k havárii díla a pádu trosek zdiva na pozemek č.k. 214/2 až k silnici tuto strategii  podpírá. K vytvoření poruch došlo vlivem vlhkosti v základovém i nadzákladovém zdivu.

Příčiny vlhnutí těchto konstrukcí jsou následující:

- zavlhlá místa vlivem dutin, které podporují kondenzaci vody , tj. části omítek,

oddělené od  zdiva, kaverny, zazděné prostory, dutiny vyplněné vodou, atd.

- srážková voda neodvedená s povrchu území v okolí objektu, severně od kostela je

terén  ve spádu k objektu

- nepříznivé změny klimatických poměrů

- technická seismicita

-           nepříznivé změny v okolí objektu, permanentní stín

c.) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy :

-   zastavěná plocha zdí:               -     24,9 m2

-  obestavěný prostor:                 -       51,1 m3

Dispozice, zastavěné plochy, orientace se nemění.

Plochy řešených konstrukcí:

Úpravy líce zdiva + vyklínování ze strany hřbitova:  53,24 m2

Úpravy líce zdiva + vyklínování ze strany z poz. č.k. 214/2r:  58,6 m2

d.) -  Technické  a konstrukční řešení prací na objektu:

a.)  Zemní práce: - v úseku zřícené zdi bude bezpodmínečně nutné vytvořit novou základovou spáru v hloubce min. 900 mm pod niveletou terénu. Bude vybouráno stávající zdivo z lomového kamene až do požadované hloubky, v případě , že stávající zákl. spáry byla vyšší, bude pořehloubeno. Rýha bude pro uložení odvodnění rozšířena  o cca 200 mm směrem do pozemku hřbitova.

b.) Zdění , úprava vertikálních ploch:

Těžiště prací bude opětné vyzdění tělesa hřbitovní zdi v takové podobě, v jaké byla před její destrukcí v roce 2016. Velká část  stavebního kamene ze zřícené zdi byla deponována na zpevněnou plochu za obecním úřadem, předpokládá se, že cca 30% stavebního materiálu lze opět druhotně použít. Zdění základového zdiva na nastavovanou maltu, nadzákladového zdiva na maltu nastavovanou  hydraulickým vápnem. Způsob zdění by měl být shodný s tím , který byl použit při původním zdění.

Při dozdívání a úpravách líců zdiva nesmí zanikat patrné stopy stavebního vývoje. Převislé a podebrané zdi, v našem případe na vnějším líci je nutno vyzdít. Pevnost zdiva vystaveného vlivům povětrnosti je oslabena vyplavením malty. Tomu se čelí vhodným uzavřením spár. V případech, že se rozpadá původní zdící kámen, bývá této nahrazen novým, na místě se nacházejícím.

Při úpravě  povrchu spárování je třeba se vyvarovat ostře ohraničených , vypálených spár. V našem případě, kde je nutné vyspárování z důvodů technických, bude upraven povrch částečným omítnutím vápennou maltou tak, aby byly zakryty spáry a vyrovnány nerovnosti povrchu, přičemž zůstane větší část povrchu neomítnuta. Nedílnou součástí památkové hodnoty vertikálních konstrukcí jsou pozůstatky historických omítek, povrchů a dalších stop stavebního vývoje.

Jako pojivo bude užíváno výhradně vápennou maltu z dobře vyleželého vápna. Do zazdívek a spárování vertikálních ploch bude   výhradně použito  jako hydraulického pojiva  hydraulické vápno. Zásah je redukován víceméně na vnitřní líc a korunu, vnější líc pouze s naprosto minimálním rozsahem dozdívek. Vlastní stavební úprava zajišťuje stabilitu  zdí a spočívá ve vyspravení, vyzdění  vydrobených  lícních vyzdívek, zejména v patě, kde je destrukce nejvíce ohrožují.

Vertikální plochy zdiva se nejčastěji porušují vsakováním vody, pronikající z nechráněné koruny,  jejím střídavým mrznutím a táním. Vypadávají kameny líců a  později celé části líce. V případě, že části vypadlého líce jsou po stranách i shora ohraničeny, je proto nutné zajistit tyto nebezpečné poruchy novými vyzdívkami. Je důležité, aby se vyzdívka opírala o pevné sousední části a byla do jádra dobře zavázána.  Poruchy tohoto rázu se vyskytují nejčastěji u paty jak vnitřního a vnějšího líce a je třeba jim i předcházet.  Použitý písek by měl  mít plynulou křivku zrnitosti a měl by obsahovat i hrubší frakce.  Při spárování je zde žádoucí opravit povrch částečným omítnutím vápennou maltou tak, aby byly zakryty spáry a vyrovnány nerovnosti povrchu plochy, mělo by se jednat o tzv. spáru lícovanou. Povrch kamene má zůstat v této etapě neomítnut. Nedílnou součástí památkové hodnoty vertikálních konstrukcí jsou pozůstatky historických omítek, povrchů a dalších stop stavebního vývoje. Omítání zdiva nebude v této fázi prováděno.

c.) Úpravy horizontálních ploch: -  zdivo.

Jsou to části, které nejvíce trpí a odkud vždy začínal rozpad zdiva. V našem případě lze u horizontálních ploch mluvit pouze o  dozdívkách pod krycí desky. Úlohou je nicméně zajištění proti pronikání vody do zdiva. Ideální je nové vyzdění vrstvy  na nastavovanou maltu  a vyspádování tak, aby se  zde po zakrytí  nemohla držet voda. Koruna bude zajištěna pokládkou stávajícími, či nově vyrobenými krycími kamennými deskami, kvalitně zaspárovanými. Sklon dle původního provedení.

d.)  Odvodnění:    Ideální odvodňovací prvek jsou sendvičové, částečně děrované drenážní trubky s otvory pouze v horní části dle  DIN 4261-1, typ R2, DN 100. Všechny druhy z kvalitního PE-HD zajišťují vysokou statickou pevnost, rázovou pevnost i pevnost v tlaku. Jako drenážní potrubí původně určené pro funkční odvodnění komunikací, letištních ploch a sportovních areálů, a dále také v těch případech, ve kterých jsou kladeny požadavky na zvýšené zatížení – skládky, chodníky, železnice.  Částečně perforovaná drenážní trubka s perforací 220° v horní části, z vysoce kvalitního PE-HD (vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká) se spojkou. Vnější barva černá a vnitřní šedá, barevné značení vrchní strany (bílá). Označení starší Strabusil  LP – locally perforated pipe ;  TS – částečně perforovaná vsakovací trubka dle DIN 4262- 1  vydání 10/2009 Storm-pipe (LP) SN 8.  Mimořádně zatížitelná (SN 8 ČSN EN 9969).   Druhy štěrbin podle DIN 4262-1 a NF P 16351.  Do vsaku budou vody odvedeny prostřednictvím Storm-pipe (UP) SN 8 -  Kanalizační trubka pro dešťovou vodu z PE-HD,  v sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) s vodotěsným hrdlovým spojením včetně   profilového těsnicího kroužku.  Vně černá, uvnitř šedá,  mimořádně zatížitelná (SN 8 ČSN EN 9969). Trubka bude zakončena pod terénem, obsypaná vrstvou štěrku. V případě, že by toto řešení v budoucnosti nepostačovalo, bude nutno realizovat vsakovací studnou v souladu s ČSN 75 9010.

e.) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí :  -  neřeší se.

f.) Způsob založení objektu:

Objekt   je založen na obvodových základových pasech  z kamenné rovnaniny vesměs na poloskalním podloží.   Vzhledem k lokalizaci objektu  konstrukce nad úrovní spodní vody.

.g.) Vliv na životní prostředí:  -  oprava stavby je navržena a bude provedena přiměřeně  dle platných ČSN EN a předpisů ( zejména EUROKÓD 6  -  ČSN EN 1996 - 2  (731101)  Provádění zděných konstrukcí , výstavbou  nedojde ke zhoršení životního prostředí. Opravy   nebudou mít záporný vliv na životní prostředí.

h.) Dopravní řešení:  - stávající.

i.) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí : -  tato PD  tento problém v podstatě řeší.

j.) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: - navrhované stavební  řešení objektu splňuje platné požadavky na výstavbu dle norem, zákonů, vyhlášek o obecných technických požadavcích na výstavbu, zejména ale Vyhl. č. 268/2009 Sb.

Závěr   a  zhodnocení :

Realizace navržených opatření a prací je v této fázi nutnou podmínkou pro to, aby se objektu vrátila jeho  estetická  a kulturně – památková hodnota.

Při veškerých pracovních činnostech na objektu je třeba míti na paměti, že se jedná o objekt, který je nemovitou kulturní  památkou . Veškeré stavební práce, úkony a  opatření podléhají režimu, stanovenému zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  Při  zajištěních a úkonech spojených se zpevněním objektu a navrácením statické stability a tuhosti konstrukce, je třeba vytvořit podmínky pro to, aby byla respektována ustanovení zejména vyhl.  č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a  technických zařízeních  při stavebních  pracích. Další podmínkou je pravidelná údržba objektu, zejména odvodnění. Při realizaci  prací  je nutno bezpodmínečně veškeré nové skutečnosti, rozpory , popřípadě změny řešit s projektantem v rámci stavebního či autorského dozoru, s orgány památkové péče   NPÚ  a  pracovníky OŠKVV při MěÚ v Trutnově.

### Použitá literatura a prameny:

Projektování obnovy stavebních památek, J.Holeček,V.Girsa a kol. NPÚ, Praha 2008.

Sborník příspěvků: Obnova památek 2001- Multiprofesní přístup k restaurování architektonických památek z hlediska pam. Péče, projektanta, dodavatele a investora (Studio AXIS 2001)

Sborník příspěvků: Obnova památek 2003 – kamenné zdivo ( Studio AXIS 2003)

Sborník příspěvků: Obnova památek 2004 – omítky historických staveb ( Studio AXIS 2004)

SÚPP (Sokol,Durdík,Štulc): Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů.(Praha 1998)

Kolektiv autorů: Konzervace a povrchová úprava kamene (STOP 1999)

Kolektiv autorů: Sanace vlhkého a zasoleného zdiva (STOP 1999)

J. Škabrada: Konstrukce historických staveb.

Michael Balík: Odvlhčování staveb, Grada 2008.

Ve Dvoře Králové n./L.  17. června 2018                                                     Ing. Pavel Tschiedel.

S E Z N A M     Č Á S T Í :

A.     Průvodní zpráva.

B.    Souhrnná technická zpráva

C.    Situace  stavby

D.    Dokumentace objektů

E.    Dokladová část

### S E Z N A M     P Ř Í L O H     Č Á S T I  " D":

I.  Pozemní  (stavební ) objekty.

D.1.1.a.1      Technická zpráva stavební.

D.1.1.b.1      Půdorys .

D.1.1.b.2.     Svislý řez  nový stav A - A

D.1.1.b.3.     Svislý řez  starý stav A - A

Akce: Oprava historického zdiva  oplocení

kostela Nanebevzetí Panny Marie na

p.č.k. 216 v Bernaticích.

Investor : Obec Bernartice, Bernartice  77,

542 04 Bernatice.

E.    D o k l a d o v á    č á s t :

Z.č.:  16/2016                                                                                           Ing.Pavel Tschiedel

Arch.č.: 1114/Tsch.

Dvůr Králové n./L.

červen 2016  -  červen 2018