TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZU – CENOVÁ NABÍDKA

1. Vozidlo

| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Splnění požadavku (ANO/NE/specifikace) |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Nové vozidlo o celkové hmotnosti do 3500 kg, vozidlo schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, číslo schválené homologace (ZTP) |  |
| Doložení kopie základního tech. popisu vozidla vydaného Min. dopravy ČR | ANO |  |
| Podvozek |  |  |
| Délka vozidla | min. 4 500 - max. 5 000 mm |  |
| Šířka vozidla | min. 1 550 - max 1 650 mm |  |
| Výška vozidla | max. 2 200 mm |  |
| Rozvor | Min. 2900 mm |  |
| Trvalý pohon zadní nápravy 4x2 s možností zapnutí/vypnutí pohonu 4x4 | Ano |  |
| Nezávislé zavěšení předních kol, odpružení přední nápravy vinutými pružinami | Ano |  |
| Tuhá zadní náprava s rozvodovkou a progresívním odpružením listovými pružinami | Ano |  |
| Hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu | Ano |  |
| Kabina |  |  |
| Dvoumístná sklopná | Ano |  |
| Max. umělohmotné opláštění odolávající korozi | Ano |  |
| Panoramatické čelní okno a prosklená spodní část dveří pro lepší výhled z vozidla | Ano |  |
| Sedadla podélně (u řidiče výškově) nastavitelná s nastavitelným opěradlem, opěrkami hlavy a bezpečnostními pásy | Ano |  |
| Vytápění kabiny přímo od chladící soustavy motoru | Ano |  |
| Motor |  |  |
| Vznětový turbodiesel s filtrem pevných částic v uzavřeném systému, vodou chlazený | Ano |  |
| Vodou chlazená recirkulace výfukových spalin, chlazení plnícího vzduchu | Ano |  |
| Zdvihový objem | Max. do 2 2000 cm3 |  |
| Výkon | Min. 75 kW |  |
| Výfuk vyvedený nahoru za kabinou | Ano |  |
| Plastová palivová nádrž | Min. 90 l |  |
| Elektronická regulace otáček, tempomat | Ano |  |
| Emisní třída | min. EURO 5 |  |
| Spojka |  |  |
| Hydraulicky ovládaná, bezazbestová | Ano |  |
| Převodovka |  |  |
| 5 převodových stupňů vpřed + 1 vzad redukovaných do pomala (tzv. plazivý chod) | Ano |  |
| Rychlost vozidla | Min. 80 km/hod |  |
| Řízení |  |  |
| Servořízení s posilovačem | Ano |  |
| Brzdy |  |  |
| Kotoučové na všechna kola s vnitřním chlazením | Ano |  |
| Systém ABS | Ano |  |
| Samočinné nastavení brzd | Ano |  |
| Elektronická signalizace opotřebení brzdového obložení | Ano |  |
| Bezazbestové brzdové obložení | Ano |  |
| Hydraulika |  |  |
| Silová víceokruhová hydraulika | Ano |  |
| Jmenovitý tlak | 200 bar |  |
| Čerpací výkon | Min. 80 l/min. |  |
| Objem hydraulické nádrže | Min. 60 l |  |
| Chladič hydraulického oleje | Ano |  |
| Možnost regulace tlaku pro jednotlivé okruhy | Ano |  |
| El. zařízení a další požadovaná výbava |  |  |
| Počítadlo pracovních hodin (motohodin) | Ano |  |
| 7 pólová zásuvka vzadu na přívěs | Ano |  |
| Teleskopický maják oranžový | Ano |  |
| Centrální odpojovač baterie | Ano |  |
| Přídavné střešní osvětlení 2 vpřed + 1 vzad | Ano |  |
| Požadavky dodání |  |  |
| Doprava vozidla na místo určení | Ano |  |
| Odborné zaškolení obsluhy | Ano |  |
| Kompletní dokumentace (tech. průkaz, návod k obsluze, servisní knížka) v českém jazyce | Ano |  |
| Záruční doba | Min. 24 měsíců |  |
| Zajištění servisních služeb vlastními zdroji i přímo u zákazníka | Ano |  |
| Další možné požadavky |  |  |
| Tažné zařízení - koule A 50 X | Ano |  |
| Rezervní kolo | Ano |  |
| Nosič kontejnerů |  |  |
| Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů | Výkon min. 2,5 t |  |
| Vnější rozteč podélníků | Max. 1060 mm |  |
| Minimální úhel sklápění | 54° |  |
| Hmotnost mechanismu včetně náplní | Min. 400 kg |  |
| Výška háku na střed oka kontejneru se zajišťovací gravitační západkou (musí být kompatibilní s dodávanými kontejnery) | Min. 900 mm |  |
| Mechanismus ovládán el. ovladačem (na kabelu) z kabiny | Ano |  |
| Zajišťování kontejneru | Ano |  |

Zadavatel požaduje jako přílohu technické specifikace doložit kopii technického popisu vozidla vydaného Ministerstvem dopravy ČR!

| 2. Kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (počet) |  |
| --- | --- |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Splnění požadavku (ANO/NE/specifikace) |
| Objem 1 ks kontejneru – 3 m3 | Počet ks 2 |  |
| Objem 1 ks kontejneru – 4 m3 | Počet ks 1 |  |
| Výška závěsu | 900 mm |  |
| Délka kontejneru | Min. 2 400 a max. 3 000 mm |  |
| Tloušťka plechu | Min. 2 - 3 mm |  |
| Háčky na plachtu - síť po celém obvodu kontejneru | Ano |  |
| Otvíratelné zadní čelo dělené pro snadné ruční nakládání/vykládání | Ano |  |
| Síť na kontejnery | 1 ks |  |
| 3. Štěpkovač |  |  |
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Splnění požadavku (ANO/NE/specifikace) |
| Samostatný podvozek s tažným zařízením | Ano |  |
| Podvozek jednonápravový / dvounápravový brzděný / nebrzděný | Ano |  |
| Hmotnost štěpkovače | max.750 kg |  |
| Pohon štěpkovače stacionárním motorem | výkon min. 18 kW |  |
| Výkon štěpkovače | min. 5 m3/hod |  |
| Palivo | benzín |  |
| Profil vkládání | min. 150 mm |  |
| Počítadlo motohodin | Ano |  |

Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci, popř. uchazeč doplní navrhované parametry v rozsahu požadavku zadavatele.

Nabídková cena za dodávku bez DPH:					,- Kč

DPH:									,- Kč

Nabídková cena celkem vč. DPH:						,- Kč

V ………………………….. dne ………………………

__________________________________________________

jméno, funkce a podpis oprávněné osoby nebo osob dodavatele